ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ D-Link DVG 5402SP

- Подключение по технологии Ethernet

2. Настройка сетевой карты

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

  - Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.

  - В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

  - В окне Подключение по локальной сети – свойства, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

  - Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически.

В поле Использовать следующие адреса DNS- серверов укажите следующие ip адреса 213.177.96.1 и 213.177.97.1

Нажмите кнопку OK.

  - Нажмите кнопку ОК в окне Подключение по локальной сети – свойства. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

3.  Настройка маршрутизатора

Подключение к web-интерфейсу.

3.1) Запустите web-браузер например Internet Explorer.

3.2) В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию -http://192.168.8.254). Нажмите клавишу Enter.

3.3) На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – admin, пароль отсутствует ( поле оставте пустым)). Нажмите кнопку Login.

3.4) Далее нужно обновить ПО  роутера. Перейдите во вкладку MAINTENANCE и в левом поле выберите Firmware Update.

На вашем компьютере следует запустить TFTP сервер, к примеру TFTP32 и настроить его – указать папку с нужной прошивкой.

В web-интерфейсе в поле “Server IP Address” указать ip адрес настроенный в программе TFTP32 (по умолчанию там присваивается ip адрес - 192.168.8.1) и нажать на кнопку Apply и дождаться завершения обновления программного обеспечения.

3.5) Далее следует  проверить версию ПО. Версия ПО проверяется следующим образом -  перейдите в раздел STATUS в низу станицы под кнопокй Refresh нужно выделить поле и появятся 4-ре столбика далее нужно навести на первый столбик и появится информационное окошко с версией ПО.

- Настройка подключения к сети Интернет

Настройка подключения к сети Интернет выполняется в соответствии с данными, предоставленными НФ ОАО Ростелеком при заключении договора. При отсутствии данных перед настройкой маршрутизатора свяжитесь с технической поддержкой Ростелеком и узнайте номера VLAN_ID для настройки маршрутизатора в соответствии с вашими услугами

Примеры услуг и номеров VLAN:

доступ к услуге PPPoE  - через VLAN с тегом VLAN 300

доступ к услуге IPTV - через VLAN с тегом VLAN 500

доступ к услуге VoIP (подключение обычного телефона через FXS порт) - через VLAN с тегом VLAN 400

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТР ПО ПРОТОКОЛУ PPPoE

1. Запустите Web-браузер и в поле “адрес” введите: http://192.168.8.254 на открывшейся странице перейдите в раздел “Internet Setup”.

2. На открывшейся странице в разделе “WAN” выберите значение“PPPoE Dual Access”.

3. Далее ниже перейдите в раздел PPPOE DUAL ACCESS и заполните следующие поля:

В поле “PPPoE Account” введите логин для доступа к услуге PPPoE.

В поле “PPPoE Password” введите пароль.

В поле “Confirm Password”введите пароль ещё раз.

4. Далее ниже (в конце страницы) в разделе VLAN, нужно установить галку напротив “Enable VLAN Tagging”.

4.1) Далее настроим услугу IPTV. Предположительно STB подключается в 1-й LAN порт.

Напротив “ LAN 1 Traffic (Bridge) В поле “VLAN ID” введите значение 500. Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке Ростелеком.

(Примечание: аналогичным образом настраивается услуга VoIP c подключением IP-телефона через LAN порт)

4.2) Далее настроим услугу интернет по технологии PPPoE.

Напротив “WAN 1” В поле “VLAN ID” введите значение 300. Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке Ростелеком.

4.3)Далее настроим доступ к услуге VoIP (подключение обычного телефона через FXS порт)

Далее напротив “WAN 2” В поле “VLAN ID” введите значение 400. Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке Ростелеком.

5. Далее в низу страницы нажмите по кнопке Apply и по Save & Restart.

Далее откроется следующая страница, и нажмите по кнопке Reboot.

Устройство перезагрузится. После перезагрузки повторно зайдите в web-интерфейс.

6.  Далее настроим параметры для VoIP. Перейдите в раздел “VoIP Setup”.

7. На открывшейся странице в разделе SOFT SWITCH SETTING установите галку напротив значения  Enable Support of SIP Proxy Server/ Soft Switch

8. Далее в разделе FXS REPRESENTATIVE NUMBER введите номер аккаунта/телефона в поле напротив “Number:” Установите галку напротив значения “Register”

В поле “User ID/ Account:” повторите введенный выше номер;

В поле “ Password” введите пароль для данного аккаунта;

В поле “Confirm Password”введите пароль ещё раз.

9. На этой же станице - ниже в разделе SIP PROXY SERVER

В поле “Proxy Server IP/ Domain:” введите ip адрес 10.200.24.10

10. Далее в низу страницы нажмите по кнопке Apply.

11. Далее следует установить пароль для доступа к устройству. Перейдите в раздел MAINTENANCE и в левом поле выберите Device Management. В разделе ADMIN

в поле “NEW Password”придумайте и введите пароль.

В поле “Confirm Password”введите пароль ещё раз.

12. Далее нажмите по кнопке Apply и по Save & Restart.

Далее откроется следующая страница, и нажмите по кнопке Reboot.

Примечание

Для сброса маршрутизатора к заводским настройкам выберите MAINTEANCE перейдите в раздел “Backup and Restore” и нажмите по кнопке Restore Default Settings.