ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ D-Link DVG N5402SP

- Подключение по технологии Ethernet

Подключение для примера настройки TP.

2. Настройка сетевой карты

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

  - Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.

  - В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

  - В окне Подключение по локальной сети – свойства, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

  - Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически.

В поле Использовать следующие адреса DNS- серверов укажите следующие ip адреса 213.177.96.1 и 213.177.97.1

Нажмите кнопку OK.

  - Нажмите кнопку ОК в окне Подключение по локальной сети – свойства. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

3.  Настройка маршрутизатора

Подключение к web-интерфейсу.

3.1) Запустите web-браузер например Internet Explorer.

3.2) В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию -http://192.168.8.254). Нажмите клавишу Enter.

3.3) На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – admin, пароль отсутствует ( поле оставьте пустым)). Нажмите кнопку Login.

3.4) Далее нужно обновить ПО  роутера. Перейдите во вкладку MAINTENANCE и в левом поле выберите Firmware Update.

На вашем компьютере следует запустить TFTP сервер, к примеру TFTP32 и настроить его – указать папку с нужной прошивкой.

В web-интерфейсе в поле “Server IP Address” указать ip адрес настроенный в программе TFTP32 и нажать на кнопку Apply и дождаться завершения обновления программного обеспечения.

Далее следует  проверить версию ПО. Версия ПО проверяется следующим образом -  перейдите в раздел STATUS в низу станицы под кнопокй Refresh нужно выделить поле и появятся 4-ре столбика далее нужно навести на первый столбик и появится информационное окошко с версией ПО.

После обновления ПО:

- Настройка подключения к сети Интернет

Настройка подключения к сети Интернет выполняется в соответствии с данными, предоставленными ОАО Ростелеком НФ при заключении договора. При отсутствии данных перед настройкой маршрутизатора свяжитесь с технической поддержкой Ростелеком и узнайте номера VLAN_ID для настройки маршрутизатора в соответствии с вашими услугами

Примеры услуг и номеров VLAN:

доступ к услуге PPPoE  - через VLAN с тегом VLAN 300

доступ к услуге IPTV - через VLAN с тегом VLAN 500

доступ к услуге VoIP (подключение обычного телефона через FXS порт) - через VLAN с тегом VLAN 4000

доступ к услуге VoIP (подключение IP телефона через LAN порт) - через VLAN с тегом VLAN 400

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТР ПО ПРОТОКОЛУ PPPoE

1. Запустите Web-браузер и в поле “адрес” введите: http://192.168.8.254 на открывшейся странице перейдите в раздел “Internet Setup”.

2. На открывшейся странице выберите значение“PPPoE” и нажмите по кнопке Advanced Configuration.

3. Далее откроется окно WAN SETTINGS, нужно установить галку напротив “Enable VLAN Tagging”.

В поле “WAN 1” где “Type” выберите значение PPPoE.

В поле “VLAN ID” введите значение 300. Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке Ростелеком.

Далее в поле “WAN 2” где установите галку под “Enable”, далее в“Type” выберите значение DHCP.

В поле “VLAN ID” введите значение 4000. Настраивается доступ к услуге VoIP (подключение обычного телефона через FXS порт) Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке Ростелеком.

4. Далее ниже перейдите в раздел WAN 1 SETTINGS

В поле “PPPoE Account” введите логин для доступа к услуге PPPoE.

В поле “PPPoE Password” введите пароль.

В поле “Confirm Password”введите пароль ещё раз.

5. На этой же станице - ниже в разделе VOIP напротив значения “Connection” выберите параметр WAN 2.

Далее в низу страницы нажмите по кнопке Apply и по Save & Restart.

Далее откроется следующая страница, и нажмите по кнопке Reboot.

Устройство перезагрузится. После перезагрузки повторно зайдите в web-интерфейс.

6.  Далее настроим параметры для VoIP. Перейдите в раздел “VoIP Setup”

6.1. На открывшейся странице в разделе SOFT SWITCH SETTING установите галку напротив значения  Enable Support of SIP Proxy Server/ Soft Switch

6.2. Далее в разделе Phone 1 - FXS введите:

- в поле “Number:”значение SIP-логина;

- в поле “Register”установите галку

- в поле “Invite with ID / Account” установите галку

- в поле “User ID/ Account:” повторите значение SIP-логина

- в поле “ Password” введите SIP-пароль для данного аккаунта

- в поле “Confirm Password”введите SIP-пароль ещё раз.

Данные заводится ПОЛНОСТЬЮ В СООТВЕТСТВИИ С НАРЯДОМ!

Пример наряда:

6.3. На этой же станице - ниже в разделе SIP PROXY SERVER установите галку напротив значения  Enable SIP Proxy

В поле “Proxy Server IP/ Domain:” введите ip адрес 10.200.24.10

Далее в низу страницы нажмите по кнопке Apply

6.4. Далее настроим дополнительные параметры для VoIP. Перейдите в раздел “Advanced” “VoIP”

Далее идут 12 разделов. Необходимо заполнить их по порядку.

В разделе Caller ID введите:

- в поле FXS Caller ID Generation : значение FSK + TypeII

- в поле FSK Caller ID Type : значение ETSI

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе Calling Features для Line 1 - FXS поставьте галки в полях Call Hold, Call Transfer, Call Waiting, Local Mixer

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе Codec введите порядок кодеков согласно рисунку ниже.

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе CPT / Cadence введите значения согласно рисунку ниже.

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе Digit Map введите:

- в поле Enable Pound Key ' # ' Function уберите галку

Чуть ниже  нажмите кнопку Apply.

В разделе Digitmap нажмите кнопку Add

В появившемся подразделе Digit Map введите:

- в поле Scan Code : значение 2

- в поле User Dial Length : значение 7

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе Digitmap нажмите опять кнопку Add

В появившемся подразделе Digit Map введите:

- в поле Scan Code : значение 4

- в поле User Dial Length : значение 7

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе DTMF & Pulse введите:

- в поле Enable Out-of-Band DTMF поставьте галку

- в поле Out-of-Band DTMF : значение RFC 2833

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе FAX введите:

- в раздеде Line 1 : значение T.38 Native

-в разделе FAX Codec : значение G.711 a-law 64kbps

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе Line введите:

- в поле FXS Impedance : значение Russia 600 Ohm

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе SIP Advanced введите:

- в поле Enable Non-SIP Inbox Call уберите галку

- в поле SIP Caller ID Obtaining : значение From-Header Display Name

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

7. Далее настроим услугу IPTV. Предположительно STB подключается в 4-й LAN порт. Перейдите в раздел “LAN Setup”

8. На открывшейся странице в разделе “LAN PORT CONTROL” в значении 4-го порта поменять в поле значение NAT на bridge.

В поле  VLAN ID введите значение 500. Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке Ростелеком.

9. Далее нажмите по кнопке Apply.

Примечание аналогичным образом настраивается услуга VoIP c подключением IP-телефона через LAN порт

10. Далее следует установить пароль для доступа к устройству. Перейдите в раздел MAINTENANCE и в левом поле выберите Device Management.

В разделе ADMIN введите:

- в поле “NEW Password” введите пароль.

- в поле “Confirm Password”введите пароль ещё раз.

В разделе USER введите:

- в поле “NEW Password” введите пароль.

- в поле “Confirm Password”введите пароль ещё раз.

Важно: пароль должен совпадать с  номером договора абонента КРЕДИТНОЙ системы оплаты - 8 значный, начинающийся с 10.....

11. Далее следует запретить доступ к устройству по протоколу telnet. В том же разделе уберите галку в поле Enable Telnet Service

12. Далее настроим пароль для Wi-Fi т.к. по умолчанию Wi-Fi включен, но настроен без пароля.

Перейдите в раздел Wireless Setup и выберите Wireless Security. В поле Wireless Security Mode: выберите WPA/WPA2 Mixed. В открывшемся окне в поле “Pre-Shared Key” придумайте и введите пароль для Wi-Fi

13. Далее нажмите по кнопке Apply и по Save & Restart.

Далее откроется следующая страница, и нажмите по кнопке Reboot.

Примечание

Для сброса маршрутизатора к заводским настройкам выберите MAINTEANCE перейдите в раздел “Backup and Restore” и нажмите по кнопке Restore Default Settings.