ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ МАРШРУТИЗАТОРА QBR-1040W  В РЕЖИМЕ PPPoE

1. Подключение маршрутизатора DIR-300

A. Подключите один конец адаптера питания к разъему на задней панели QBR-1040W, а другой конец - к розетке питания.

B. Подключите кабель Ethernet, проложенный от оборудования провайдера в вашу квартиру, к порту WAN на задней панели QBR-1040W.

C. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 1 или 2 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к адаптеру Ethernet на компьютере.

D. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 4 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к порту VoIP шлюза.

E. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 3 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к порту IPTV – приставки (STB).

Сброс настроек к заводским установкам можно выполнить с помощью аппаратной кнопки RESET. Выходное отверстие этой кнопки расположено на нижней панели маршрутизатора.. Для активации кнопки вставьте тонкую скрепку в отверстие (при включенном устройстве), нажмите и удерживайте ее в течение 10 секунд, затем удалите скрепку.

2. Настройка сетевой карты в ОС Windows XP

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

- Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.

- В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

- В окне Подключение по локальной сети – свойства, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

- Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически. Нажмите кнопку OK.

Нажмите кнопку ОК в окне Подключение по локальной сети – свойства. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

3. Настройка маршрутизатора

Подключение к web-интерфейсу.

1. Запустите web-браузер к примеру Google Chrome.

2. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию -http://192.168.1.1). Нажмите клавишу Enter.

3. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – admin, пароль – admin). Нажмите кнопку Вход.

4. Сразу после первого обращения к web-интерфейсу маршрутизатора откроется страница для изменения пароля администратора, установленного по умолчанию.

Введите новые логин и пароль для доступа к web-интерфейсу в полях User Name , Password и Confirmed Password. Затем нажмите кнопку Apply Changes.

Восстановление заводских настроек.

Что бы сбросить настройки маршрутизатора к заводским установкам выберите на странице вкладку Management  и из меню выберите пункт Save/Reload Settings далее нажмите кнопку Reset напротив Reset Settings to Default

4. Настройка подключения к сети Интернет

Настройка подключения к сети Интернет выполняется в соответствии с данными, предоставленными Ростелеком при заключении договора. При отсутствии данных перед настройкой маршрутизатора свяжитесь с технической поддержкой Ростелеком и узнайте номера VLAN_ID для настройки маршрутизатора в соответствии с вашими услугами

Примеры услуг и номеров VLAN:

доступ к услуге PPPoE  - через VLAN с тегом VLAN 300

доступ к услуге IPTV - через VLAN с тегом VLAN 500

доступ к услуге VoIP (IP телефонии) - через VLAN с тегом VLAN 400

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ PPPoE

1. Запустите Web-браузер и в поле адрес введите: http://192.168.1.1 на открывшейся странице введите логин/пароль и перейдите в раздел Operation Mode.

2. На открывшейся странице в списке выберете режим Gateway

3. Перейдите в раздел TCP/IP Settings и выберете вкладку WAN interface

4. В открывшимся окне в WAN Access Type выбираем PPPoE, далее вводим логин и пароль в поля User Name и Password соответственно. Далее прокручиваем страницу вниз и нажимаем кнопку Apply Changes.

Использование нескольких услуг:

1.  Переходим в вкладку VLAN. В ней включаем поддержку VLAN поставив галочку напротив Enable VLAN, ставим галочки в графе Enable напротив IPTV и VOIP, прописываем в графу VID соответствующие VLAN, проставляем приоритеты. В графе Physical Port ставим галочку для IPTV напротив 3 порта и для VOIP напротив 4 порта.

Если у вас какя-либо из услуг не используется, то просто не активируйте ее: для данной услуги уберите галочки в столбце Enable и Physical Port.

Примечание: при настройке не следует подключаться к порту роутера, который настроен на IPTV (VoIP). После настройки роутер будет доступен, только на портах, где настроена услуга – интернет.

2. Нажмите Apply Changes.

3. В появившемся окне нажмите кнопку Reboot Now, роутер перезагрузится, и изменения вступят в силу.

Использование одной услуги:

1.  Если вы используете только услугу интернет, то вам остается перезагрузить роутер, чтобы настройки вступили в силу.

2. Если вы используете только услугу IPTV (VoIP), тогда переходим во вкладку VLAN. Для соответствующей услуги ставим галочку в столбце Enable, указываем порты, на которых будет настроена соответствующая услуга, в столбце Physical Port. В столбце VID и 802.1p поле должно быть пустым (либо значение «0»).

2.1 Нажмите кнопку Apply Changes для того, чтобы изменения вступили в силу.

Примечание: при настройке не следует подключаться к порту роутера, который настроен на IPTV (VoIP). После настройки роутер будет доступен, только на портах, где настроена услуга – интернет.