ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ SAGEM Fast 2804 v7

- Подключение по технологии Ethernet

2. Настройка сетевой карты

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

  - Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.

  - В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

  - В окне Подключение по локальной сети – свойства, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

  - Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически. Нажмите кнопку OK.

  - Нажмите кнопку ОК в окне Подключение по локальной сети – свойства. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

3.  Настройка маршрутизатора

Подключение к web-интерфейсу.

3.1) Запустите web-браузер например Internet Explorer.

3.2) В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию -http://192.168.1.1). Нажмите клавишу Enter.

3.3) На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – admin, пароль – admin). Нажмите кнопку OK.

3.4) Далее следует обновить программное обеспечение. На открывшейся странице слева в появившемся списке выберите “Управление” и перейдите в раздел “Обновление ПО” Нажмите по кнопке Выберите файл в открывшемся окошке выберите файл с ПО

(Для роутера белого цвета версия ПО должна быть не ниже 6.43a4N_RTC,  для роутера чёрного цвета версия ПО должна быть 7.223) и нажмите Открыть далее нажмите по кнопке Обновить ПО

3.5) Далее следует проверить версию ПО. Перейдите в раздел Информация об устройстве и проверьте раздел в таблице Версия программного обеспечения

Пример для белого роутера:

- Настройка подключения к сети Интернет

Настройка подключения к сети Интернет выполняется в соответствии с данными, предоставленными ОАО Ростелеком при заключении договора. При отсутствии данных перед настройкой маршрутизатора свяжитесь с технической поддержкой Ростелеком и узнайте номера VLAN_ID для настройки маршрутизатора в соответствии с вашими услугами

Примеры услуг и номеров VLAN:

доступ к услуге PPPoE  - через VLAN с тегом VLAN 300

доступ к услуге IPTV - через VLAN с тегом VLAN 500

доступ к услуге VoIP (IP телефонии) - через VLAN с тегом VLAN 400

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТР ПО ПРОТОКОЛУ PPPoE по технологии Ethernet

1. Запустите Web-браузер и в поле “адрес” введите: http://192.168.1.1 на открывшейся странице перейдите в раздел “Дополнительные настройки”.

2. На открывшейся странице слева в появившемся списке выберите “Интерфейс 2-го уровня” и ниже выберите “ETH интерфейс”, нажмите кнопку Добавить.

3. На открывшейся странице в поле параметры ETH WAN – “Выберите порт ETH:” eth3/ eth3. Далее в поле “Выберите режим подключения” выберите режим VLAN MUX и нажмите кнопку Применить/сохранить

4. Далее на странице выберите WAN сервис и нажмите кнопку Добавить.

5. На открывшейся странице нажимаете Далее. Откроется следующая страница. Настроем услугу Интернет. В поле “Выберите тип WAN сервиса” установите галку напротив PPP over Ethernet (PPPoE).

В поле “Введите приоритет” поставьте значение 0,

в поле “Введите 802.1Q VLAN-ID” поставьте значение 300.

Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке Ростелеком.

Нажмите Далее.

6. Далее введите в поле “PPP имя пользователя”  значение с карточки выданной при подключении, так же введите в поле “PPP пароль” с карточки выданной при подключении  и ниже нажмите Далее.

7. В открывшемся окне выберите значение в правом столбике и из правого столбика при помощи стрелочки (<-) переместите значение в левый столбик и нажмите Далее.

8. Далее повторите операцию описанную в 7 пункте и нажмите Далее.

9. В открывшемся окне нажмите Применить/сохранить.

10. Далее настройте услугу IPTV на открывшейся странице нажмите Добавить.

На открывшейся странице нажмите Далее. Откроется следующая страница в поле “Выберите тип WAN сервиса” установите галку напротив слова Bridging.

В поле “Введите приоритет” поставьте значение 4,

в поле “Введите 802.1Q VLAN-ID” поставьте значение 500.

Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке Ростелеком.

Нажмите  Далее.

11. В открывшемся окне нажмите Применить/сохранить.

12. Далее настройте услугу VOIP на открывшейся странице нажмите Добавить.

На открывшейся странице нажмите Далее. Откроется следующая страница в поле “Выберите тип WAN сервиса” установите галку напротив слова Bridging.

В поле “Введите приоритет” поставьте значение 5,

в поле “Введите 802.1Q VLAN-ID” поставьте значение 400.

Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке Ростелеком.

Нажмите  Далее.

13. В открывшемся окне нажмите Применить/сохранить.

14. На открывшейся странице перейдите в раздел “Дополнительные настройки”

в появившемся списке выберите “Группировка интерфейсов”, нажмите кнопку Добавить.

15. Далее настройте порты в соответствии с картинкой представленной на первой странице подключение по технологии Ethernet. В третий порт подключён PC.

В поле “Имя группы” напишите слово: internet Далее выбираем значение (в нашем случае для интернета использовался VLAN 300 тогда и значение должно содержать в себе цифру 300, то в данном примере это pppoe_eth3.300/ppp2.1) в правом столбике и из правого столбика при помощи стрелочки (<-) переместите значение в левый столбик. Дальше из столбика “Доступные LAN-интерфейсы” выбираем значение eth2 в правом столбике и из этого столбика при помощи стрелочки (<-) перемещаем значение в левый столбик (Это значение соответствует 3-му порту маршрутизатора)

и нажмите Применить/сохранить.

Ниже приведён пример что должно получится:

16. Далее настраиваем для услуги IPTV. Во второй порт подключён STB.

В поле “Имя группы” напишите слово: iptv Далее выбираем значение (в нашем случае для iptv использовался VLAN 500, тогда и значение должно содержать в себе цифру 500, то в данном примере это br_eth3.500/eth3.2) в правом столбике и из правого столбика при помощи стрелочки (<-) переместите значение в левый столбик. Дальше из столбика “Доступные LAN-интерфейсы” выбираем значение eth1 в правом столбике и из этого столбика при помощи стрелочки (<-) перемещаем значение в левый столбик (Это значение соответствует 2-му порту маршрутизатора)

и нажмите Применить/сохранить.

17. Далее настраиваем для услуги VoIP. В третий порт подключён VoIP шлюз.

В поле “Имя группы” напишите слово: voip Далее выбираем значение (в нашем случае для voip использовался VLAN 400, тогда и значение должно содержать в себе цифру 400, то в данном примере это br_eth3.400/eth3.3) в правом столбике и из правого столбика при помощи стрелочки (<-) переместите значение в левый столбик. Дальше из столбика “Доступные LAN-интерфейсы” выбираем значение eth0 в правом столбике и из этого столбика при помощи стрелочки (<-) переместите значение в левый столбик (Это значение соответствует 1-му порту маршрутизатора)

и нажмите Применить/сохранить.

18. Wi-Fi по умолчанию включен. Если нужно отключить Wi-Fi тогда на открывшейся странице слева выберите “Настройка WLAN”  и уберите галку напротив “Включить беспроводную связь”.

Примечание  Для сброса маршрутизатора к заводским настройкам из меню выберите “Управление” и перейдите в раздел “Сброс” и нажмите по кнопке “Восстановить настройки по умолчанию”.