ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ МАРШРУТИЗАТОРА upvel UR-354-AN4G  В РЕЖИМЕ PPPoE

1. Подключение маршрутизатора upvel UR-354-AN4G

A. Подключите один конец адаптера питания к разъему на задней панели QBR-1040W, а другой конец - к розетке питания.

B. Подключите кабель Ethernet, проложенный от оборудования провайдера в вашу квартиру, к порту LAN1 на задней панели upvel UR-354-AN4G

C. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 2 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к адаптеру Ethernet на компьютере.

D. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 4 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к порту VoIP шлюза.

E. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 3 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к порту IPTV – приставки (STB).

Сброс настроек к заводским установкам можно выполнить с помощью аппаратной кнопки RESET. Выходное отверстие этой кнопки расположено на нижней панели маршрутизатора.. Для активации кнопки вставьте тонкую скрепку в отверстие (при включенном устройстве), нажмите и удерживайте ее в течение 10 секунд, затем удалите скрепку.

2. Настройка сетевой карты в ОС Windows XP

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

- Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.

- В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

- В окне Подключение по локальной сети – свойства, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

- Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически. Нажмите кнопку OK.

Нажмите кнопку ОК в окне Подключение по локальной сети – свойства. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

3. Настройка маршрутизатора

Подключение к web-интерфейсу.

1. Запустите web-браузер к примеру Google Chrome.

2. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию -http://192.168.10.1). Нажмите клавишу Enter.

3. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – admin, пароль – admin). Нажмите кнопку Вход.

4. Восстановление заводских настроек.

Что бы сбросить настройки маршрутизатора к заводским установкам выберите на странице вкладку Сервис и из меню выберите пункт Перезагрузка далее выберете пункт «с восстановлением заводских настроек» и нажмите «перезагрузить».

4. Настройка подключения к сети Интернет

Настройка подключения к сети Интернет выполняется в соответствии с данными, предоставленными Ростелеком при заключении договора. При отсутствии данных перед настройкой маршрутизатора свяжитесь с технической поддержкой Ростелеком и узнайте номера VLAN_ID для настройки маршрутизатора в соответствии с вашими услугами

Примеры услуг и номеров VLAN:

доступ к услуге PPPoE  - через VLAN с тегом VLAN 300

доступ к услуге IPTV - через VLAN с тегом VLAN 500

доступ к услуге VoIP (IP телефонии) - через VLAN с тегом VLAN 400

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ PPPoE

1. Запустите Web-браузер и в поле адрес введите: http://192.168.10.1 на открывшейся странице введите логин/пароль и перейдите в раздел Настройка Интерфейсов

2. На открывшейся странице в списке выберете вкладку интернет

3 .Режим передачи данных – Ethernet.
4. Выбираем Service Num 0.

5. Версия ip – Ipv4

6. Тип подключения – PPPoE

7. Прописываем Vlan

8. Вводим логин и пароль

9. Ставим галки напротив «Маршрут по умолчанию»

10. NAT-вкл.

11. Жмем кнопку «сохранить»

Настройка IPTV и VoIP

- Выбираем сервис num 1 и затем 2

- Состояние «вкл»

- Режим моста

- Прописываем vlan.

- Тыкаем «сохранить»

Переходим в вкладку Дополнительные настройки интерфейсов/Привязка портов. В ней включаем поддержку VLAN поставив галочку напротив «Задействовано», Выбираем группу 1 , ставим галочку напротив WAN0 VC порт (это номер num, т.е. для iptv -1 , для voIp -2)

ставим галку напротив 1 и напротив Ethernet Порт ставим «1». нажимаеп сохранить. Затем выбираем группу 2 и повторяем те же действия для VoIP

12. Далее идем в Сервис-Перезагрузка ->выбираем пункт « с сохранением текущих настроек»